АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.12.2017                                                                 № 1613

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Небыловское

Юрьев – Польского района на 2017-2026 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Уставом Юрьев – Польского  района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Небыловское Юрьев – Польского района на 2017 -  2026 годы  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев – Польский район, начальника управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Юрьев – Польский район.

| Глава администрации |  | Е.В. Родионова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юрьев – Польский район

от  __________  № _______

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Небыловское Юрьев – Польского района

на 2017 -2026 годы

2017 год

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Небыловское Юрьев – Польского района

на 2017 – 2026 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Небыловское Юрьев – Польского района на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Устав муниципального образования Юрьев – Польский район, Генеральный план муниципального образования Небыловское. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Небыловское Юрьев – Польского района, адрес: 601810 Владимирская обл., Юрьев – Польский район, с. Небылое, ул. Первомайская, д. 2 |
| Исполнители программы Соисполнители программы | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев – Польский район МКУ Юрьев – Польского района «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев – Польский район», адрес: 601800 Владимирская обл., г. Юрьев – Польский, ул. Шибанкова, д. 33 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Небыловское Юрьев – Польского района |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2026 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - строительство дорог общего пользования местного значения; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы* | Источники финансирования: - основной источник финансирования - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район, в том числе по источникам: - средства муниципального дорожного фонда: 2017 г. – 13000,0 тыс. руб. - муниципальный дорожный фонд МО Юрьев – Польский район (в том числе по МО Небыловское 4158,3327тыс. руб.). 2018 г. – 12740,0 тыс. руб. - муниципальный дорожный фонд МО Юрьев – Польский район. 2019 г. – 0 тыс. руб. 2020 г. – 2026 г. – 0 тыс. руб. -средства областного дорожного фонда: 2017 г. – 10079,0 тыс. руб. 2018 г. – 0 тыс. руб. 2019 г. – 0 тыс. руб. 2020 г. – 2026 г. – 0 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2026 годы ежегодно корректируются согласно решений Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования Юрьев – Польский район на очередной финансовый год и муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район на 2017 – 2021 годы», а также в соответствии с утвержденным Планом муниципального образования Юрьев – Польский район по осуществлению дорожной деятельности на очередной год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

* - согласно федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения переданы в ведение муниципальных районов. В связи с этим финансовое обеспечение расходов на реализацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Небыловское.

2.1. Анализ положения муниципального образования Небыловское в структуре пространственной организации муниципального образования Юрьев – Польский район

Административным центром Небыловского сельского поселения является с. Небылое, расположенное в 28,8 км от центра г. Юрьев – Польский. Границы административного центра Небыловского сельского поселения не совпадают с границами города Юрьев – Польский.

Территориальное расположение Небыловского сельского поселения в границах муниципального образования Юрьев – Польский район.

По территории  поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  Владимир – Юрьев – Польский – Переславль – Залесский.

Территория Небыловского сельского поселения Юрьев – Польского района включает сельские населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.

Территорию Небыловского сельского поселения составляют земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения,  земли промышленности, транспорта, связи, земли лесного, водного фонда.

Площадь территории Небыловского сельского поселения составляет 453,38 кв.км.

Наиболее крупный населенный пункт — с. Небылое. Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  животноводство,  земледелие.

Путями сообщения служат асфальтовые и грунтовые дороги, хорошо проходимые в сухое время года, протяженностью 217,907 км, из которых 85,457 км – дороги регионального и (или) межмуниципального значения, 132,450 км – дороги местного значения.

2.2.  Социально — экономическая характеристика муниципального образования Небыловское, характеристика градостроительной деятельности, оценка транспортного спроса.

Основой экономической базы Небыловского сельского поселения является сельское хозяйство.

Значительная часть Небыловского сельского поселения – земли сельскохозяйственного назначения; характерна невысокая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств, перевод котельных с мазута, угля и дров на природный газ создают предпосылки формирования экологически чистой местности.

Климат территории умеренно-континентальный. Среднегодовая температура + 5,30.

На территории Небыловского сельского поселения расположено 36 населенных пунктов, зарегистрировано 12 учреждений бюджетной сферы (4 школы, 1 детский сад, 3 сельских клуба, 4 ФАПа), 4 отделения почты России, 28 торговых магазинов, семь сельскохозяйственных предприятий. Поскольку Небыловское сельское поселение расположено в относительной близости к районному и областному центру часть населения работает на предприятиях г. Юрьев – Польский и г. Владимир.  Жилой фонд сельского поселения в основном одноэтажные деревянные и кирпичные жилые дома одно-двухквартирные.

Транспортно-экономические связи Небыловского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует три пассажирских автотранспортных маршрутов:

- Юрьев – Польский – Красное Заречье;

- Юрьев – Польский – Небылое – Чёково;

- Юрьев – Польский – Небылое – Андреевское – Шихобалово.

В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация населения (280 единиц/1000человек  в 2016 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 290 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV и V категории, предназначенных не для скоростного движения. Плотность дорог муниципального образования Небыловское составляет  480,63 км на 1000 кв. км территории.

В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Таблица 2.4.1.

Перечень и характеристика автомобильных дорог местного значения.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Местоположение (начальная и конечная точки) | Протяженность, км | Категория дороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование Небыловское |
| Дороги вне границ населённых пунктов |
| 239 | 17-256 ОП МР 239 | Горяйново - Баскаки | Нет данных | 3,800 |  |  |
| 240 | 17-256 ОП МР 240 | «Небылое – Лыково» - Слуда | Нет данных | 1,850 |  |  |
| 241 | 17-256 ОП МР 241 | «Небылое – Чёково» - Чувашиха | Нет данных | 4,500 |  |  |
| 242 | 17-256 ОП МР 242 | Котлучино - Невежино | Нет данных | 7,500 |  |  |
| 243 | 17-256 ОП МР 243 | Котлучино - Абабурово | Нет данных | 4,500 |  |  |
| 244 | 17-256 ОП МР 244 | Котлучино - Лукино | Нет данных | 5,500 |  |  |
| 245 | 17-256 ОП МР 245 | Воскресенское - Ельцы | Нет данных | 4,100 |  |  |
| 246 | 17-256 ОП МР 246 | «Владимир – Юрьев – Польский» - Никульское | Нет данных | 1,800 |  |  |
| 247 | 17-256 ОП МР 247 | Красная Горка- Богородское | Нет данных | 3,100 |  |  |
| 248 | 17-256 ОП МР 248 | Шихобалово - Карельская Слободка | Нет данных | 10,000 |  |  |
| 249 | 17-256 ОП МР 249 | «Шихобалово –Богдановское – Дергаево» - Богдановский рыбопитомник | Нет данных | 2,000 |  |  |
| 250 | 17-256 ОП МР 250 | «Небылое - Лыково» – Косагово | Нет данных | 3,900 |  |  |
| 251 | 17-256 ОП МР 251 | «Владимир - Юрьев - Польский» – Мукино | Нет данных | 0,500 |  |  |
| 252 | 17-256 ОП МР 252 | Андреевское - кладбище | Нет данных | 0,800 |  |  |
| 253 | 17-256 ОП МР 253 | Шихобалово - кладбище | Нет данных | 0,650 |  |  |
| Итого протяженность дорог вне границ населёных пунктов | 54,500 |  |  |
| с. Абабурово |
| 254 | 17-256 ОП МР 254 | дорога по с.Абабурово | от д.№1 до родника по ул.I, от д.№1 до д.№5 по ул.II с.Абабурово | 0,950 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,950 |  |  |
| с. Андреевское |
| 255 | 17-256 ОП МР 255 | ул.Новая | до д.№1 по ул.Новая до д.№7, до д.№13 по ул.Пушкинская с.Андреевское | 0,680 | V |  |
| 256 | 17-256 ОП МР 256 | ул.Пушкинская | от д.№1 по д.№13 по ул.Пушкинская с.Андреевское | 0,540 | V |  |
| 257 | 17-256 ОП МР 257 | проезд ул.Новая-ул.Хивинская | от д.№1 по ул.Новая до д.№25 по ул.Хивинская с.Андреевское | 0,260 | V |  |
| 258 | 17-256 ОП МР 258 | ул.Владимирская | от д.№1 до д.№22 по ул.Владимирская с.Андреевское | 0,660 | V |  |
| 259 | 17-256 ОП МР 259 | ул.Гагарина | от а/д ул.Юрьевская №1 до д.№1, до д.№11 по ул.Гагарина с.Андреевское | 0,900 | V |  |
| 260 | 17-256 ОП МР 260 | ул.Молодежная | от д.№1 до д.№10 по ул.Молодежная с.Андреевское | 0,440 | V |  |
| 261 | 17-256 ОП МР 261 | ул.Озерная | от д.№11 до д.№49 по ул.Озерная с.Андреевское | 0,810 | V |  |
| 262 | 17-256 ОП МР 262 | ул.Хивинская | от д.№1 по ул.Хивинская до д.№11 по ул.Озерная с.Андреевское | 0,650 | V |  |
| 263 | 17-256 ОП МР 263 | ул.Школьная | от д.№1 до д.№21 по ул.Школьная с.Андреевское | 0,350 | V |  |
| 264 | 17-256 ОП МР 264 | ул.Юрьевская №1 | от а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский до д.№21 по ул.Юрьевская с.Андреевское | 0,840 | V |  |
| 265 | 17-256 ОП МР 265 | ул.Юрьевская №2 | от д.№21 до д.№39 по ул.Юрьевская, до д.№27 по ул.Школьная с.Андреевское | 0,700 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 6,830 |  |  |
| д. Баскаки |
| 266 | 17-256 ОП МР 266 | дорога по д.Баскаки №1 | от д.№1 до д.№16 д.Баскаки | 0,630 | V |  |
| 267 | 17-256 ОП МР 267 | дорога по д.Баскаки №2 | от д.№17 до д.№34 д.Баскаки | 0,680 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,310 |  |  |
| с. Богдановский рыбопитомник |
| 268 | 17-256 ОП МР 268 | дорога по с.Богдановский рыбопитомник | от д.№1 до д.№6 с.Богдановский рыбопитомник | 0,680 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,680 |  |  |
| с. Богдановское |
| 269 | 17-256 ОП МР 269 | дорога по с.Богдановское №1 | от а/д Шихобалово - Богдановское - Дергаево до а/д «Шихобалово - Богдановское - Дергаево» - Богдановский рыбопитомник с.Богдановское | 1,400 | V |  |
| 270 | 17-256 ОП МР 270 | дорога по с.Богдановское №2 | от д.№34 до д.№24 с.Богдановское | 0,460 | V |  |
| 271 | 17-256 ОП МР 271 | дорога по с.Богдановское №3 | от д.№53 до д.№64 с.Богдановское | 0,250 | V |  |
| 272 | 17-256 ОП МР 272 | дорога по с.Богдановское №4 | от д.№15 до д.№3 с.Богдановское | 0,650 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,760 |  |  |
| c. Богородское |
| 273 | 17-256 ОП МР 273 | дорога по с.Богородское | от д.№2 до д.№40 с.Богородское | 0,700 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,700 |  |  |
| д. Васильевка |
| 274 | 17-256 ОП МР 274 | дорога по д.Васильевка №1 | от а/д «Небылое - Чеково» - Васильевка до д.№75 по ул.I д.Васильевка | 0,600 | V |  |
| 275 | 17-256 ОП МР 275 | дорога по д.Васильевка №2 | от а/д «Небылое - Чеково» -Васильевка до д.№1 по ул.I д.Васильевка | 1,110 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,710 |  |  |
| д. Воскресенское |
| 276 | 17-256 ОП МР 276 | дорога по д.Воскресенское | от а/д «Владимир - Юрьев-Польский» - Рябинки - Воскресенское до д.№1, до д.№44 д.Воскресенское | 1,550 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,550 |  |  |
| с. Горяйново |
| 277 | 17-256 ОП МР 277 | дорога по с.Горяиново №1 | от а/д Звенцово - Горяйново до д.№15, до д.№55 с.Горяиново | 0,580 | V |  |
| 278 | 17-256 ОП МР 278 | дорога по с.Горяиново №2 | от д.№16 до д.№61 с.Горяиново | 0,600 | V |  |
| 279 | 17-256 ОП МР 279 | дорога по с.Горяиново №3 | от д.№46 до д.№34 с.Горяиново | 0,560 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,740 |  |  |
| д. Дергаево |
| 280 | 17-256 ОП МР 280 | дорога по д.Дергаево №1 | от а/д Шихобалово - Богдановское - Дергаево до д.№47, до д.№8 д.Дергаево | 1,040 | V |  |
| 281 | 17-256 ОП МР 281 | дорога по д.Дергаево №2 | от д.№12 до д.№30, от д.№36 до д.№43 д.Дергаево | 0,800 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,840 |  |  |
| с. Ельцы |
| 282 | 17-256 ОП МР 282 | дорога по с.Ельцы №1 | от а/д Воскресенское - Ельцы до д.№58, от д.№70 до д.№14 с.Ельцы | 1,650 | V |  |
| 283 | 17-256 ОП МР 283 | дорога по с.Ельцы №2 | от д.№31 до д.№6 с.Ельцы | 0,970 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,620 |  |  |
| д. Железово |
| 284 | 17-256 ОП МР 284 | «Небылое - Чеково» - Железово | от а/д Небылое - Чеково 10+0 км | 0,300 | V |  |
| 285 | 17-256 ОП МР 285 | дорога по д.Железово №1 | от а/д «Небылое - Чеково» -Железово до д.№1, до д.№51 по ул.I д.Железово | 1,160 | V |  |
| 286 | 17-256 ОП МР 286 | дорога по д.Железово №2 | от д.№2 до д.№20 по ул.I д.Железово | 0,400 | V |  |
| 287 | 17-256 ОП МР 287 | дорога по д.Железово №3 | от д.№1 по ул.II до д.№8 по ул.III д.Железово | 0,640 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,500 |  |  |
| д. Звенцово |
| 288 | 17-256 ОП МР 288 | дорога по д.Звенцово | от а/д Звенцово - Горяйново до д.№91, до д.№76 д.Звенцово | 1,650 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,650 |  |  |
| с. Карельская Слободка |
| 289 | 17-256 ОП МР 289 | дорога по с.Карельская Слободка №1 | от д.№1 до д.№29 с.Карельская Слободка | 1,200 | V |  |
| 290 | 17-256 ОП МР 290 | дорога по с.Карельская Слободка №2 | от д.№51 до д.№36 с.Карельская Слободка | 0,400 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,600 |  |  |
| с. Косагово |
| 291 | 17-256 ОП МР 291 | дорога по с.Косагово №1 | от д.№54 до д.№43 с.Косагово | 0,600 | V |  |
| 292 | 17-256 ОП МР 292 | дорога по с.Косагово №2 | от д.№1 до д.№38 с.Косагово | 0,800 | V |  |
| 293 | 17-256 ОП МР 293 | дорога по с.Косагово №3 | от д.№21 от д.№32 с.Косагово | 0,500 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,900 |  |  |
| с. Котлучино |
| 294 | 17-256 ОП МР 294 | дорога по с.Котлучино №1 | от а/д «Небылое - Чеково» - Котлучино до д.№2, до д.№39 по ул.II с.Котлучино | 0,660 | V |  |
| 295 | 17-256 ОП МР 295 | дорога по с.Котлучино №2 | от д.№10 по ул.III до д.№12 по ул.II с.Котлучино | 0,420 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,080 |  |  |
| с. Красная Горка |
| 296 | 17-256 ОП МР 296 | дорога по с.Красная Горка №1 | от а/д «Владимир - Юрьев-Польский» - Красная Горка до д.№25 с.Красная Горка | 0,480 |  |  |
| 297 | 17-256 ОП МР 297 | дорога по с.Красная Горка №2 | от д.№28 до д.№33 с.Красная Горка | 0,340 |  |  |
| 298 | 17-256 ОП МР 298 | дорога по с.Красная Горка №3 | от д.№10 до д.№13 с.Красная Горка | 0,150 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,970 |  |  |
| с. Красное Заречье |
| 299 | 17-256 ОП МР 299 | дорога по с.Красное Заречье №1 | от д.№9 до д.№151 с.Красное Заречье | 0,950 | V |  |
| 300 | 17-256 ОП МР 300 | дорога по с.Красное Заречье №2 | от д.№97 до д.№77 с.Красное Заречье | 0,540 | V |  |
| 301 | 17-256 ОП МР 301 | дорога по с.Красное Заречье №3 | от д.№131 до д.№140 с.Красное Заречье | 0,400 | V |  |
| 302 | 17-256 ОП МР 302 | дорога по с.Красное Заречье №4 | от д.№63 до д.№136 с.Красное Заречье | 0,550 | V |  |
| 303 | 17-256 ОП МР 303 | дорога по с.Красное Заречье №5 | от д.№130 до д.№119 с.Красное Заречье | 0,480 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,920 |  |  |
| с. Леднево |
| 304 | 17-256 ОП МР 304 | дорога по с.Леднево №1 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№1Б с.Леднево | 0,930 | V |  |
| 305 | 17-256 ОП МР 305 | дорога по с.Леднево №2 | от д.№5 до д.№45 с.Леднево | 0,400 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,330 |  |  |
| с. Лыково |
| 306 | 17-256 ОП МР 306 | дорога по с.Лыково №1 | от а/д Небылое - Лыково до д.№50 с.Лыково | 0,750 | V |  |
| 307 | 17-256 ОП МР 307 | дорога по с.Лыково №2 | от а/д Небылое - Лыково до д.№97 с.Лыково | 1,870 | V |  |
| 308 | 17-256 ОП МР 308 | дорога по с.Лыково №3 | от д.№64 до д.№91 с.Лыково | 0,950 | V |  |
| 309 | 17-256 ОП МР 309 | дорога по с.Лыково №4 | от д.№25 до д.№47, до д.№88, до д.№116 с.Лыково | 0,680 | V |  |
| 310 | 17-256 ОП МР 310 | дорога по с.Лыково №5 | от д.№23 до д.№98 с.Лыково | 0,780 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 5,030 |  |  |
| д. Мукино |
| 311 | 17-256 ОП МР 311 | дорога по д.Мукино №1 | от д.№1 до д.№20 д.Мукино | 0,730 | V |  |
| 312 | 17-256 ОП МР 312 | дорога по д.Мукино №2 | от д.№21 до д.№35 д.Мукино | 0,600 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,330 |  |  |
| с. Небылое |
| 313 | 17-256 ОП МР 313 | ул.Владимирская | от д.№1 по ул.Владимирская до д.№94 по ул.Первомайская с.Небылое | 0,800 | V |  |
| 314 | 17-256 ОП МР 314 | ул.Кирова | от д.№36 до д.№45 по ул.Кирова с.Небылое | 0,220 | V |  |
| 315 | 17-256 ОП МР 315 | ул.Колхозная №1 | от а/д «Владимир - Юрьев-Польский» - Небылое - Чеково до д.№6 по ул.Колхозная с.Небылое | 0,370 | V |  |
| 316 | 17-256 ОП МР 316 | ул.Колхозная №2 | от а/д «Владимир - Юрьев-Польский» - Небылое - Чеково до д.№34 по ул.Колхозная с.Небылое | 0,200 | V |  |
| 317 | 17-256 ОП МР 317 | ул.Колхозная №3 | от д.№36 до д.№41 по ул.Колхозная с.Небылое | 0,260 | V |  |
| 318 | 17-256 ОП МР 318 | ул.Куйбышева | от д.№2 по ул.Первомайская до д.№1, до д.№12, до д.№7 по ул.Куйбышева с.Небылое | 0,950 | V |  |
| 319 | 17-256 ОП МР 319 | ул.Ленина №1 | от д.№18 по ул.Кирова до д.№49 по ул.Ленина с.Небылое | 0,620 | V |  |
| 320 | 17-256 ОП МР 320 | ул.Ленина №2 | от а/д Небылое - Лыково до д.№54 по ул.Ленина с.Небылое | 0,350 | V |  |
| 321 | 17-256 ОП МР 321 | ул.Луговая | от д.№1 до д.№14 по ул.Луговая с.Небылое | 0,320 | V |  |
| 322 | 17-256 ОП МР 322 | ул.Мира | от д.№1 до д.№24 по ул.Мира с.Небылое | 0,520 | V |  |
| 323 | 17-256 ОП МР 323 | ул.Новая | от д.№1 до д.№8 по ул.Новая с.Небылое | 0,260 | V |  |
| 324 | 17-256 ОП МР 324 | ул.Октябрьская №1 | от д.№1 до д.№86 по ул.Октябрьская с.Небылое | 0,880 | V |  |
| 325 | 17-256 ОП МР 325 | ул.Октябрьская №2 | от д.№20 до д.№12 по ул.Октябрьская с.Небылое | 0,370 | V |  |
| 326 | 17-256 ОП МР 326 | ул.Советская | от д.№1 до д.№15 по ул.Советская с.Небылое | 0,320 | V |  |
| 327 | 17-256 ОП МР 327 | ул.Школьная | от д.№1 до д.№53 по ул.Школьная с.Небылое | 1,500 | V |  |
| 328 | 17-256 ОП МР 328 | проезд ул.Первомайская-ул.Школьная | от д.№59 по ул.Первомайская до д.№22 по ул.Школьная с.Небылое | 0,370 | V |  |
| 329 | 17-256 ОП МР 329 | проезд ул.Первомайская-ул.Луговая | от д.№40 по ул.Первомайская до д.№14 по ул.Луговая с.Небылое | 0,120 | V |  |
| 330 | 17-256 ОП МР 330 | проезд ул.Луговая | от д.№14 по ул.Луговая до кладбища 1 с.Небылое | 0,290 | V |  |
| 331 | 17-256 ОП МР 331 | проезд ул.Первомайская-ул.Новая №1 | от д.№76 по ул.Первомайская до д.№5 по ул.Новая с.Небылое | 0,250 | V |  |
| 332 | 17-256 ОП МР 332 | проезд ул.Первомайская-ул.Новая №2 | от д.№56 по ул.Первомайская до д.№1Б по ул.Новая с.Небылое | 0,410 | V |  |
| 333 | 17-256 ОП МР 333 | проезд ул.Школьная | от д.№37 по ул.Школьная до кладбища 2 с.Небылое | 0,350 | V |  |
| 334 | 17-256 ОП МР 334 | проезд ул.Владимирская-ул.Луговая | от д.№2 по ул.Владимирская до д.№14 по ул.Луговая с.Небылое | 0,270 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 10,000 |  |  |
| д. Невежино |
| 335 | 17-256 ОП МР 335 | дорога по д.Невежино №1 | от д.№2 до д.№14 по ул.I д.Невежино | 0,380 | V |  |
| 336 | 17-256 ОП МР 336 | дорога по д.Невежино №2 | от д.№1 до д.№33 по ул.I д.Невежино | 0,800 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,180 |  |  |
| с. Никульское |
| 337 | 17-256 ОП МР 337 | дорога по с.Никульское №1 | от а/д «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» - Никульское до д.№1, до д.№7 с.Никульское | 0,780 | V |  |
| 338 | 17-256 ОП МР 338 | дорога по с.Никульское №2 | от д.№25 до д.№9 с.Никульское | 0,270 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,050 |  |  |
| с. Павловское |
| 339 | 17-256 ОП МР 339 | дорога по с.Павловское №1 | от а/д «Небылое-Чеково»-Павловское до д.№31 по ул.III с.Павловское | 0,860 | V |  |
| 340 | 17-256 ОП МР 340 | дорога по с.Павловское №2 | от д.№2 до д.№8 по ул.II с.Павловское | 0,330 | V |  |
| 341 | 17-256 ОП МР 341 | дорога по с.Павловское №3 | от д.№1 по ул.III до д.№12 по ул.IV с.Павловское | 0,310 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,500 |  |  |
| с. Пречистая Гора |
| 342 | 17-256 ОП МР 342 | дорога по с.Пречистая Гора №1 | от а/д Красное Заречье - Пречистая Гора до д.№33 с.Пречистая Гора | 0,620 | V |  |
| 343 | 17-256 ОП МР 343 | дорога по с.Пречистая Гора №2 | от д.№54 до д.№51 с.Пречистая Гора | 0,150 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,770 |  |  |
| с. Симизино |
| 344 | 17-256 ОП МР 344 | дорога по с.Симизино | от д.№1 до д.№18 с.Симизино | 1,400 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,400 |  |  |
| д. Слуда |
| 345 | 17-256 ОП МР 345 | дорога по д.Слуда | от д.№1 до д.№33, от д.№21 до д.№29 д.Слуда | 1,160 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,160 |  |  |
| д. Тартышево |
| 346 | 17-256 ОП МР 346 | дорога по д.Тартышево №1 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№5 д.Тартышево | 0,290 | V |  |
| 347 | 17-256 ОП МР 347 | дорога по д.Тартышево №2 | от д.№6 до д.№23 д.Тартышево | 0,660 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,950 |  |  |
| с. Фёдоровское |
| 348 | 17-256 ОП МР 348 | дорога по с.Федоровское №1 | от д.№4 до д.№38А с.Федоровское | 1,060 | V |  |
| 349 | 17-256 ОП МР 349 | дорога по с.Федоровское №2 | от д.№30 до д.№93, от д.№89 до д.№102, от д.№97 до д.№94 с.Федоровское | 1,550 | V |  |
| 350 | 17-256 ОП МР 350 | дорога по с.Федоровское №3 | от д.№67 до д.№13А, от д.№67 до д.№79, от д.№78 до д.№82 с.Федоровское | 1,250 | V |  |
| 351 | 17-256 ОП МР 351 | дорога по с.Федоровское №4 | от д.№1 до д.№3 с.Федоровское | 0,170 | V |  |
| 352 | 17-256 ОП МР 352 | дорога по с.Федоровское №5 | от д.№38А до д.№60 с.Федоровское | 0,600 | V |  |
| 353 | 17-256 ОП МР 353 | дорога по с.Федоровское №6 | от д.№19 до д.№66 с.Федоровское | 1,050 | V |  |
| 354 | 17-256 ОП МР 354 | дорога по с.Федоровское №7 | от д.№90 до кладбища, до а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский с.Федоровское | 1,150 | V |  |
| 355 | 17-256 ОП МР 355 | дорога по с.Федоровское №8 | от д.105 до а/д Федоровское - Красное Заречье с.Федоровское | 0,130 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 6,960 |  |  |
| с. Чёково |
| 356 | 17-256 ОП МР 356 | дорога по с.Чеково №1 | от д.№1 до д.№33 по ул.I с.Чеково | 0,450 | V |  |
| 357 | 17-256 ОП МР 357 | дорога по с.Чеково №2 | от д.№2 до д.№43 по ул.I с.Чеково | 0,650 | V |  |
| 358 | 17-256 ОП МР 358 | дорога по с.Чеково №3 | от д.№1 по ул.III до д.№9 по ул.II с.Чеково | 0,600 | V |  |
| 359 | 17-256 ОП МР 359 | дорога по с.Чеково №4 | от д.№2 по ул.III до д.№29 по ул.V с.Чеково | 0,990 | V |  |
| 360 | 17-256 ОП МР 360 | дорога по с.Чеково №5 | от д.№29 по ул.V до д.№2 по ул.VI, до д.№3 по ул.VII с.Чеково | 0,880 | V |  |
| 361 | 17-256 ОП МР 361 | дорога по с.Чеково №6 | от д.№2 по ул.I до д.№33 по ул.VIII с.Чеково | 0,560 | V |  |
| 362 | 17-256 ОП МР 362 | дорога по с.Чеково №7 | от д.№2 по ул.I до д.№16 по ул.XI с.Чеково | 0,470 | V |  |
| 363 | 17-256 ОП МР 363 | дорога по с.Чеково №8 | от д.№2 до д.№24 по ул.IX с.Чеково | 0,330 | V |  |
| 364 | 17-256 ОП МР 364 | дорога по с.Чеково №9 | от д.№1 до кладбища с.Чеково | 0,400 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 5,330 |  |  |
| д. Чувашиха |
| 365 | 17-256 ОП МР 365 | дорога по д.Чувашиха | от д.№1 до д.№39 по ул.I д.Чувашиха | 0,800 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,800 |  |  |
| с. Шихобалово |
| 366 | 17-256 ОП МР 366 | дорога по с.Шихобалово №1 | от д.№71 до д.№35 с.Шихобалово | 1,400 | IV |  |
| 367 | 17-256 ОП МР 367 | дорога по с.Шихобалово №2 | от д.№54 до д.№45А с.Шихобалово | 0,430 | V |  |
| 368 | 17-256 ОП МР 368 | дорога по с.Шихобалово №3 | от д.№56 до д.№55А с.Шихобалово | 0,150 | V |  |
| 369 | 17-256 ОП МР 369 | дорога по с.Шихобалово №4 | от д.№11 до д.№85 с.Шихобалово | 0,390 | V |  |
| 370 | 17-256 ОП МР 370 | дорога по с.Шихобалово №5 | от д.№5 до д.№14 с.Шихобалово | 0,350 | V |  |
| 371 | 17-256 ОП МР 371 | дорога по с.Шихобалово №6 | от д.№81 до д.№10 с.Шихобалово | 0,300 | V |  |
| 372 | 17-256 ОП МР 372 | дорога по с.Шихобалово №7 | от д.№1 до д.№4 с.Шихобалово | 0,340 | V |  |
| 373 | 17-256 ОП МР 373 | дорога по с.Шихобалово №8 | от д.№4 до д.№79 с.Шихобалово | 0,100 | V |  |
| 374 | 17-256 ОП МР 374 | Дорога в квартале жилых домов усадебного типа в с.Шихобалово Юрьев-Польского района Владимирской области | от д.№100 до д.№119 с.Шихобалово (S=4383 кв.м) | 0,390 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 3,850 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Небыловское | 132,450 |  |  |

Учитывая объективное социально – экономическое состояние, а также перспективы развития предприятий агропромышленного комплекса и  сельских населённых пунктов района, принято решение в 2018 – 2019 годах участвовать в мероприятиях государственной программы с целью реконструкции, а также проектирования и строительства автомобильной дороги с твёрдым покрытием V категории с. Богдановский рыбопитомник – д. Баскаки протяженностью по предварительным данным 3,377 км.

При проектировании оси автомобильной дороги основным фактором является обход особо-ценных пахотных угодий ООО «Шихобалово», расположенных на сортоиспытательных участках земель, использование существующего направления, на всех участках, где возможно обеспечить нормативные требования к элементам плана трассы.

Устройство дороги запланировано в щебёночном исполнении с расчётной скоростью движения транспорта по ней 60 км/час.

Протяженность дорог общего пользование регионального и (или) межмуниципального значения области составляет 85,457 км.

Перечень и характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Юрьев – Польского района, утверждены постановлением Губернатора Владимирской обл. от 04.04.2012 N 315 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области".

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Юрьев – Польского района.

Таблица 2.5.1.

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 36,361 | 36,080 | 35,567 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 9350 | 9650 | 9950 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 257 | 267 | 280 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Данные по пассажиропотоку приведены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

| № | Маршрут | Пассажиропоток (тыс. чел) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| 1 | Юрьев – Польский – Красное Заречье | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
| 2 | Юрьев – Польский – Небылое - Чёково | 1,1 | 1,0 | 0,4 |
| 3 | Юрьев – Польский – Небылое – Андреевское - Шихобалово | 2,6 | 2,6 | 2,3 |

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года  на территории Юрьев – Польского района зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, это на 3 больше, чем за 2015 год (36 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью,  необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка дорожной ситуации

Таблица 2.9.1.

| № п/п | Параметры | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 36 | 36 | 39 |
| 2. | Количество зарегистрированных легковых транспортных средств | 9350 | 9650 | 9950 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Небыловского сельского поселения Юрьев – Польского района

Таблица 2.11.1.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 217,907 | 3,377 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 132,450 | 3,377 |
| -общего пользования областного значения | км | 85,457 | 0 |
| -общего пользования федерального значения | км | 0 | 0 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Небыловского сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов муниципального образования Небыловское Юрьев – Польского района от 12.12.2012 № 50;

7. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Небыловское, утвержденные  решением Совета народных депутатов муниципального образования Небыловское от 18.02.2014 № 4.

8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Юрьев – Польский район от 28.08.2013 № 45 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район».

Согласно федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения переданы в ведение муниципальных районов. В связи с этим финансовое обеспечение расходов на реализацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Юрьев – Польский район организованным перевозчикам осуществляется возмещение убытков, полученных в результате осуществления транспортной работы на маршрутах, перевозка пассажиров на которых нерентабельна.

Таблица 2.13.1

| № | Маршрут | Сумма субсидии, выплаченная перевозчикам в целях возмещения убытков (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| 1 | Юрьев – Польский – Красное Заречье | 179,1 | 169,0 | 151,9 |
| 2 | Юрьев – Польский – Небылое - Чёково | 187,3 | 192,9 | 185,4 |

На 2016 год размер дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район составил 18761,2 тыс. рублей, из которых 5761 тыс. рублей – средства субсидии областного дорожного фонда 13000 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда,. В том числе на осуществление мероприятий по ремонту дорог муниципального образования Небыловское в 2016 году пришлось 5077,34010 тыс. руб.

В 2016 году за счёт средств муниципального дорожного фонда  (с учётом запланированных субсидий из областного дорожного фонда) выполнялись следующие работы:

- ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских населённых пунктов района (с учётом областной субсидии – 5761,0 тыс. рублей) на сумму 16244,1 тыс. рублей;

- зимнее содержание дорог общего пользования местного значения – 2200,7 тыс. рублей;

- разработка ПСД – 316,4 тыс. рублей.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого уменьшения численности населения, обусловленная превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, а также переездом  молодых семей в такие города как Владимир и Москва в поисках комфортных социальных условий для проживания и трудоустройства.

Динамика изменения численности населения

Таблица 3.1.1.

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения, чел. | 36 361 | 36 080 | 35 567 |
| Коэффициент роста (снижения) |  | 0,99 | 0,99 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | 5645 | 5667 | 5672 |
| Население в трудоспособном возрасте | 21035 | 20546 | 19927 |
| Население старше трудоспособного возраста | 9681 | 9867 | 9968 |
| Дети от 0-6 вкл. | 2618 | 2634 | 2583 |
| Дети от 0-13 вкл. | 4989 | 4991 | 5029 |
| Дети от 0-17 вкл. | 6335 | 6333 | 6351 |
| Число родившихся, чел | 369 | 373 | 329 |
| Число умерших, чел. всего | 589 | 616 | 575 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -220 | -243 | -246 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически изменяются не значительно.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих сельскохозяйственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Юрьев – Польского района

Таблица 3.5.1.

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 35,567 | 34,894 | 34,441 | 33,993 | 33,551 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 9950 | 10050 | 10150 | 10250 | 10350 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 280 | 288 | 295 | 302 | 308 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В связи с передачей в компетенцию муниципального образования Юрьев – Польский район полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в границах сельских населённых пунктов финансовое обеспечение расходов на указанные цели осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети района, в том числе и сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Юрьев – Польского района на 2017 – 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Срок исполнения, год | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный дорожный фонд |  |
| 1 | I.Ремонт и содержание сети автомобильных дорог | 366,5 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО | 13396,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 130396,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 13396,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 130396,0 | МКУ Юрьев – Польского района «УКС», подрядные организации |
| 2 | II.Проектирование и реконструкция автомобильных дорог местного значения |  | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО | 900,0 - - - - - - - - - 900,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 900,0 - - - - - - - - - 900,0 | МКУ Юрьев – Польского района «УКС», подрядные организации |
| 3 | Ш. Софинансирование на финансовое обеспечение дорожной деятельности |  | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО | 600,0 - - - - - - - - - 600,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 600,0 - - - - - - - - - 600,0 | МКУ Юрьев – Польского района «УКС», подрядные организации |
|  |  |  | ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | 131896,0 14896,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 131896,0 14896,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 |  |

6. Предложения по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.