АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.12.2017                                                                 № 1614

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Симское

Юрьев – Польского района на 2017-2026 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Уставом Юрьев – Польского  района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Симское Юрьев – Польского района на 2017 -  2026 годы  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев – Польский район, начальника управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Юрьев – Польский район.

| Глава администрации |  | Е.В. Родионова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юрьев – Польский район

от  __________  № _______

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Симское

Юрьев – Польского района

на 2017 -2026 годы

2017 год

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

на 2017 – 2026 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Симское Юрьев – Польского района на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Устав муниципального образования Юрьев – Польский район, Генеральный план муниципального образования Симское. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Симское Юрьев – Польского района, адрес: 601830 Владимирская обл., Юрьев – Польский район, с. Сима, ул. Советская, д. 47 |
| Исполнители программы Соисполнители программы | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев – Польский район МКУ Юрьев – Польского района «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев – Польский район», адрес: 601800 Владимирская обл., г. Юрьев – Польский, ул. Шибанкова, д. 33 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Симское Юрьев – Польского района |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2026 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - строительство дорог общего пользования местного значения; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы* | Источники финансирования: - основной источник финансирования - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район, в том числе по источникам: - средства муниципального дорожного фонда: 2017 г. – 13000,0 тыс. руб., - муниципальный дорожный фонд МО Юрьев – Польский район (в том числе по МО Симское 4388,47179 тыс. руб.). 2018 г. – 12740,0 тыс. руб. - муниципальный дорожный фонд МО Юрьев – Польский район. 2019 г. – 0 тыс. руб. 2020 г. – 2026 г. – 0 тыс. руб. -средства областного дорожного фонда: 2017 г. – 10079,0 тыс. руб. 2018 г. – 0 тыс. руб. 2019 г. – 0 тыс. руб. 2020 г. – 2026 г. – 0 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2026 годы ежегодно корректируются согласно решений Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования Юрьев – Польский район на очередной финансовый год и муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район на 2017 – 2021 годы», а также в соответствии с утвержденным Планом муниципального образования Юрьев – Польский район по осуществлению дорожной деятельности на очередной год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

* - согласно федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения переданы в ведение муниципальных районов. В связи с этим финансовое обеспечение расходов на реализацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Симское.

2.1.  Анализ положения муниципального образования Симское в структуре пространственной организации муниципального образования Юрьев – Польский район.

Административным центром Симского сельского поселения является с. Сима, расположенное в 23,2 км от центра г. Юрьев – Польский. Границы административного центра Симского сельского поселения не совпадают с границами города Юрьев – Польский.

Территориальное расположение Симского сельского поселения в границах муниципального образования Юрьев – Польский район.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  Владимир – Юрьев – Польский – Переславль – Залесский.

Территория Симского сельского поселения Юрьев – Польского района включает сельские населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.

Территорию Симского сельского поселения составляют земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения,  земли промышленности, транспорта, связи, земли лесного, водного фондов.

Площадь территории Симского сельского поселения составляет 476,9 кв.км.

Наиболее крупный населенный пункт — с. Сима. Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  животноводство,  земледелие.

Путями сообщения служат асфальтовые и грунтовые дороги, хорошо проходимые в сухое время года, протяженностью 189,161 км, из которых 61,596 км – дороги регионального и (или) межмуниципального значения, 127,565 км – дороги местного значения.

2.2. Социально – экономическая характеристика муниципального образования Симское, характеристика градостроительной  деятельности, оценка транспортного спроса.

Основой экономической базы Симского сельского поселения является сельское хозяйство.

Значительная часть Симского сельского поселения – земли сельскохозяйственного назначения; характерна невысокая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств, перевод котельных с мазута, угля и дров на природный газ создают предпосылки формирования экологически чистой местности.

Климат территории умеренно-континентальный. Среднегодовая температура + 5,30.

На территории Симского сельского поселения расположено 31 населенных пунктов, зарегистрировано 10 учреждений бюджетной сферы (1 школа, 1 детский сад, 4 сельских клуба, 4 ФАПа), 3 отделения почты России, 17 торговых магазинов, 5 сельскохозяйственных предприятий. Поскольку Симское сельское поселение расположено в относительной близости к районному и областному центру часть населения работает на предприятиях г. Юрьев – Польский и г. Владимир.  Жилой фонд сельского поселения в основном одноэтажные деревянные и кирпичные жилые дома одно-двухквартирные.

Транспортно-экономические связи Симского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута:

- Юрьев – Польский – Лучки (через с. Сима);

- Юрьев – Польский – Спасское – Каменка – Добрынское – Нестерово.

В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация населения (280 единиц/1000человек в 2016 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 290 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Плотность дорог муниципального образования Симское составляет 396,65 км на 1000 кв. км территории.

В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Таблица 2.4.1.

Перечень и характеристика автомобильных дорог местного значения.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Местоположение (начальная и конечная точки) | Протяженность, км | Категория дороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование Симское |
| Дороги вне границ населённых пунктов |
| 375 | 17-256 ОП МР 375 | Вёска - Шегодская | Нет данных | 3,000 |  |  |
| 376 | 17-256 ОП МР 376 | «Сима - Коленово - Лучки» - Заборье | Нет данных | 5,000 |  |  |
| 377 | 17-256 ОП МР 377 | «Марково - Матвейщево - Спасское» - Бильдино | Нет данных | 1,920 |  |  |
| 378 | 17-256 ОП МР 378 | «Сима - Коленово - Лучки» - Дубрава | Нет данных | 2,700 |  |  |
| 379 | 17-256 ОП МР 379 | «Сима - Коленово - Лучки» - Теслово | Нет данных | 4,500 |  |  |
| 380 | 17-256 ОП МР 380 | Лучки - Радованье | Нет данных | 2,500 |  |  |
| 381 | 17-256 ОП МР 381 | «Сима - Коленово - Лучки» - Озёрный | Нет данных | 8,000 |  |  |
| 382 | 17-256 ОП МР 382 | «Владимир - Юрьев - Польский - Переславль Залесский» - Пенье | Нет данных | 1,600 |  |  |
| 383 | 17-256 ОП МР 383 | «Сима - Коленово - Лучки» - Подлесный | Нет данных | 6,500 |  |  |
| 384 | 17-256 ОП МР 384 | «Матвейщево - Каменка» - Ворогово | Нет данных | 3,850 |  |  |
| 385 | 17-256 ОП МР 385 | Нестерово - Чернокулово | Нет данных | 4,000 |  |  |
| 386 | 17-256 ОП МР 386 | Спасское - Иналово | Нет данных | 1,800 |  |  |
| 387 | 17-256 ОП МР 387 | «Матвейщево - Каменка» - Кокорекино | Нет данных | 3,000 |  |  |
| 388 | 17-256 ОП МР 388 | «Матвейщево - Каменка» - Маймор | Нет данных | 3,500 |  |  |
| 389 | 17-256 ОП МР 389 | Сима - Шегодское - Шегодская | Нет данных | 4,000 |  |  |
| Итого протяженность дорог вне границ населённых пунктов | 55,870 |  |  |
| с. Алексино |
| 390 | 17-256 ОП МР 390 | дорога по с.Алексино №1 | от км 3+150 а/д Веска-Алексино до а/д дорога по с.Алексино №3 | 0,640 | V |  |
| 391 | 17-256 ОП МР 391 | дорога по с.Алексино №2 | от д.№8 до д.№2 с.Алексино | 0,125 | V |  |
| 392 | 17-256 ОП МР 392 | дорога по с.Алексино №3 | от д.№1 до д.№21 с.Алексино | 0,520 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,285 |  |  |
| д. Бильдино |
| 393 | 17-256 ОП МР 393 | дорога по с.Бильдино | от д.№1 до д.№ 50 с.Бильдино | 0,600 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,600 |  |  |
| д. Вёска |
| 394 | 17-256 ОП МР 394 | дорога по д.Веска №1 | от д.№23 до зернотока д.Веска | 0,370 | V |  |
| 395 | 17-256 ОП МР 395 | дорога по д.Веска №2 | от д.№93 до д.№101, от д.№99 до д.№101 д.Веска | 0,140 | V |  |
| 396 | 17-256 ОП МР 396 | дорога по д.Веска №3 | от д.№77 до д.№58 д.Веска | 0,230 | V |  |
| 397 | 17-256 ОП МР 397 | дорога по д.Веска №4 | от д.№22 до д.№58 д.Веска | 0,550 | V |  |
| 398 | 17-256 ОП МР 398 | дорога по д.Веска №5 | от д.№18 до д.№31 д.Веска | 0,700 | V |  |
| 399 | 17-256 ОП МР 399 | дорога по д.Веска №6 | от д.№23 до д.№27 д.Веска | 0,100 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,090 |  |  |
| с. Ворогово |
| 400 | 17-256 ОП МР 400 | дорога по с.Ворогово №1 | от д.№4 до д.№35 с.Ворогово | 0,450 | V |  |
| 401 | 17-256 ОП МР 401 | дорога по с.Ворогово №2 | от д.№27 до д.№25 с.Ворогово | 0,250 | V |  |
| 402 | 17-256 ОП МР 402 | дорога по с.Ворогово №3 | от д.№13 до моста через реку Кисть с.Ворогово | 0,200 | V |  |
| 403 | 17-256 ОП МР 403 | дорога по с.Ворогово №4 | от д.№9 до ТП с.Ворогово | 0,150 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,050 |  |  |
| с. Добрынское |
| 404 | 17-256 ОП МР 404 | ул.Центральная №1 | от км 2+137 а/д Матвейщево - Спасское - Добрынское до д.№19 по ул.Центральная с.Добрынское | 0,900 | V |  |
| 405 | 17-256 ОП МР 405 | ул.Центральная №2 | от км 2+137 а/д Матвейщево - Спасское - Добрынское до д.№2, д.№12, д.№50 по ул.Центральная с.Добрынское | 1,730 | V |  |
| 406 | 17-256 ОП МР 406 | ул.Центральная №3 | от а/д Матвейщево - Спасское - Добрынское до д.№25 по ул.Центральная с.Добрынское | 0,600 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 3,230 |  |  |
| с. Дубрава |
| 407 | 17-256 ОП МР 407 | дорога по с.Дубрава №1 | от д.№2 до д.№24 с.Дубрава | 0,600 | V |  |
| 408 | 17-256 ОП МР 408 | дорога по с.Дубрава №2 | от д.№1 до д.№19 с.Дубрава | 0,400 | V |  |
| 409 | 17-256 ОП МР 409 | дорога по с.Дубрава №3 | от д.№19 до д.№43 с.Дубрава | 0,500 | V |  |
| 410 | 17-256 ОП МР 410 | дорога по с.Дубрава №4 | от дороги по с.Дубрава №1 до ТП с.Дубрава | 0,200 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,700 |  |  |
| с. Заборье |
| 411 | 17-256 ОП МР 411 | дорога по с.Заборье №1 | от д.№5 до д.№71 с.Заборье | 0,800 | V |  |
| 412 | 17-256 ОП МР 412 | дорога по с.Заборье №2 | от д.№44 до д.№64 с.Заборье | 0,300 | V |  |
| 413 | 17-256 ОП МР 413 | дорога по с.Заборье №3 | от а/д «Сима - Коленово - Лучки» - Заборье до д.№24 с.Заборье | 0,200 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,300 |  |  |
| с. Иналово |
| 414 | 17-256 ОП МР 414 | дорога по с.Иналово | от д.№1 до д.№3, до д.№2 с.Иналово | 0,500 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,500 |  |  |
| с. Каменка |
| 415 | 17-256 ОП МР 415 | дорога по с.Каменка №1 | от а/д Матвейщево - Каменка до д.№63 с.Каменка | 0,790 | V |  |
| 416 | 17-256 ОП МР 416 | дорога по с.Каменка №2 | от д.№2 до д.№5 с.Каменка | 0,220 | V |  |
| 417 | 17-256 ОП МР 417 | дорога по с.Каменка №3 | от д.№18 до д.№21 с.Каменка | 0,200 | V |  |
| 418 | 17-256 ОП МР 418 | дорога по с.Каменка №4 | от д.№45 до д.№35 с.Каменка | 0,220 | V |  |
| 419 | 17-256 ОП МР 419 | дорога по с.Каменка №5 | от д.№53 до д.№69 с.Каменка | 0,240 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,670 |  |  |
| д. Кокорекино |
| 420 | 17-256 ОП МР 420 | дорога по с.Кокорекино | от д.№2 до д.№40 с.Кокорекино | 0,900 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,900 |  |  |
| д. Коленово |
| 421 | 17-256 ОП МР 421 | дорога по д.Коленово №1 | от а/д Сима - Коленово - Лучки до оздоровительного лагеря «Лесная сказка» д.Коленово | 1,400 | V |  |
| 422 | 17-256 ОП МР 422 | дорога по д.Коленово №2 | от дороги по д.Коленово №1 до д.№80 д.Коленово | 0,250 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,650 |  |  |
| м. Лучки |
| 423 | 17-256 ОП МР 423 | дорога по м.Лучки №1 | от д.№89 до моста через реку Нерль м.Лучки | 0,670 | V |  |
| 424 | 17-256 ОП МР 424 | дорога по м.Лучки №2 | от а/д Лучки - Радование до д.№161 м.Лучки | 0,740 | V |  |
| 425 | 17-256 ОП МР 425 | дорога по м.Лучки №3 | от д.№172 до д.№167Д м.Лучки | 0,270 | V |  |
| 426 | 17-256 ОП МР 426 | дорога по м.Лучки №4 | от д.№132 до д.№168, от д.№144Г до д.№144, от д.№144 до д.№146, от д.№144Г до д.№141 м.Лучки | 0,980 | V |  |
| 427 | 17-256 ОП МР 427 | дорога по м.Лучки №5 | от д.№116 до д.№123 м.Лучки | 0,230 | V |  |
| 428 | 17-256 ОП МР 428 | дорога по м.Лучки №6 | от д.№113 до д.№106 м.Лучки | 0,250 | V |  |
| 429 | 17-256 ОП МР 429 | дорога по м.Лучки №7 | от д.№167И до д.№166, до д.№69 м.Лучки | 1,120 | V |  |
| 430 | 17-256 ОП МР 430 | дорога по м.Лучки №8 | от д.№64 до д.№88 м.Лучки | 0,700 | V |  |
| 431 | 17-256 ОП МР 431 | дорога по м.Лучки №9 | от д.№8 до д.№22 м.Лучки | 0,400 | V |  |
| 432 | 17-256 ОП МР 432 | дорога по м.Лучки №10 | от д.№1 до д.№22 м.Лучки | 0,200 | V |  |
| 433 | 17-256 ОП МР 433 | дорога по м.Лучки №11 | от д.№37 до д.№28 м.Лучки | 0,550 | V |  |
| 434 | 17-256 ОП МР 434 | дорога по м.Лучки №12 | от д.№42 до д.№47 м.Лучки | 0,210 | V |  |
| 435 | 17-256 ОП МР 435 | дорога по м.Лучки №13 | от д.№42 до д.№58А м.Лучки | 0,210 | V |  |
| 436 | 17-256 ОП МР 436 | дорога по м.Лучки №14 | от д.№54 до д.№58В м.Лучки | 0,600 | V |  |
| 437 | 17-256 ОП МР 437 | дорога по м.Лучки №15 | от моста через реку Нерль до д.№201 м.Лучки | 0,650 | V |  |
| 438 | 17-256 ОП МР 438 | дорога по м.Лучки №16 | от д.№184 до д.№181 м.Лучки | 0,150 | V |  |
| 439 | 17-256 ОП МР 439 | дорога по м.Лучки №17 | от д.№219 до д.№225 м.Лучки | 0,250 | V |  |
| 440 | 17-256 ОП МР 440 | дорога по м.Лучки №18 | от д.№225 до д.№209 м.Лучки | 0,270 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 8,450 |  |  |
| с. Маймор |
| 441 | 17-256 ОП МР 441 | дорога по с.Маймор | от д.№2 до д.№28, от д.№27 до д.№23, от д.№24 до д.№22 с.Маймор | 1,000 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,000 |  |  |
| с. Матвейщево |
| 442 | 17-256 ОП МР 442 | ул.Центральная №1 | от а/д Матвейщево - Каменка до д.№49А по ул.Центральная с.Матвейщево | 0,700 | V |  |
| 443 | 17-256 ОП МР 443 | ул.Центральная №2 | от д.№49 до д.№95 по ул.Центральная с.Матвейщево | 0,600 | V |  |
| 444 | 17-256 ОП МР 444 | ул.Центральная №3 | от д.№26 до д.№96 по ул.Центральная с.Матвейщево | 0,900 | V |  |
| 445 | 17-256 ОП МР 445 | ул.Центральная №4 | от а/д Марково - Матвейщево - Спасское до д.№49 по ул.Центральная с.Матвейщево | 0,560 | V |  |
| 446 | 17-256 ОП МР 446 | ул.Центральная №5 | от д.№56 до д.№13А по ул.Центральная с.Матвейщево | 0,200 | V |  |
| 447 | 17-256 ОП МР 447 | ул.1-ая Колхозная | от д.№1 до д.№20 по ул.1-ая Колхозная с.Матвейщево | 0,500 | V |  |
| 448 | 17-256 ОП МР 448 | ул.2-ая Колхозная | от а/д ул.Центральная №4 до д.№1 по ул.2-ая Колхозная с.Матвейщево | 0,370 | V |  |
| 449 | 17-256 ОП МР 449 | ул.Заречная | от а/д Марково - Матвейщево - Спасское до д.№11 по ул.Заречная, до д.№23 по ул.Молодежная с.Матвейщево | 0,670 | V |  |
| 450 | 17-256 ОП МР 450 | ул.Молодежная | от а/д Марково - Матвейщево - Спасское до д.№22 по ул.Молодежная с.Матвейщево | 0,650 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 5,150 |  |  |
| с. Нестерово |
| 451 | 17-256 ОП МР 451 | дорога по с.Нестерово №1 | от западной границы н.п. до д.№39 с.Нестерово | 0,660 | V |  |
| 452 | 17-256 ОП МР 452 | дорога по с.Нестерово №2 | от д.№42 до д.№127 с.Нестерово | 0,950 | V |  |
| 453 | 17-256 ОП МР 453 | дорога по с.Нестерово №3 | от д.№9 до д.№32 с.Нестерово | 0,470 | V |  |
| 454 | 17-256 ОП МР 454 | дорога по с.Нестерово №4 | от д.№58 до животноводческих ферм с.Нестерово | 0,240 | V |  |
| 455 | 17-256 ОП МР 455 | дорога по с.Нестерово №5 | от д.№73 до моста через реку Шоса с.Нестерово | 0,300 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,620 |  |  |
| с.Озёрный |
| 456 | 17-256 ОП МР 456 | дорога по с.Озерный | от д.№2 до д.№23, от д.№2 до д.№16 с.Озерный | 1,100 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,100 |  |  |
| с. Парковый |
| 457 | 17-256 ОП МР 457 | дорога по с.Парковый №1 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№5 с.Парковый | 0,150 | V |  |
| 458 | 17-256 ОП МР 458 | дорога по с.Парковый №2 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до силосной ямы с.Парковый | 0,350 | V |  |
| 459 | 17-256 ОП МР 459 | дорога по с.Парковый №3 | от силосной ямы до д.№10 с.Парковый | 0,200 | V |  |
| 460 | 17-256 ОП МР 460 | дорога по с.Парковый №4 | от д.№10 до д.№16 с.Парковый | 0,400 | V |  |
| 461 | 17-256 ОП МР 461 | дорога по с.Парковый №5 | от д.№15 до д.№19 с.Парковый | 0,180 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,280 |  |  |
| с. Пенье |
| 462 | 17-256 ОП МР 462 | дорога по с.Пенье №1 | от д.№2 до д.№89 с.Пенье | 0,550 | V |  |
| 463 | 17-256 ОП МР 463 | дорога по с.Пенье №2 | от д.№28 через плотину (дамбу) с.Пенье | 0,300 | V |  |
| 464 | 17-256 ОП МР 464 | дорога по с.Пенье №3 | от д.№1 до д.№29 с.Пенье | 0,470 | V |  |
| 465 | 17-256 ОП МР 465 | дорога по с.Пенье №4 | от д.№87 до д.№55 с.Пенье | 0,470 | V |  |
| 466 | 17-256 ОП МР 466 | дорога по с.Пенье №5 | от д.№31 до д.№53 с.Пенье | 0,250 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,040 |  |  |
| с. Перемилово |
| 467 | 17-256 ОП МР 467 | дорога по с.Перемилово №1 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№19 с.Перемилово | 0,480 | V |  |
| 468 | 17-256 ОП МР 468 | дорога по с.Перемилово №2 | от д.№1 до д.№33 с.Перемилово | 0,600 | V |  |
| 469 | 17-256 ОП МР 469 | дорога по с.Перемилово №3 | от д.№21 до д.№8 с.Перемилово | 0,170 | V |  |
| 470 | 17-256 ОП МР 470 | дорога по с.Перемилово №4 | от д.№26 до д.№37 с.Перемилово | 0,630 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,880 |  |  |
| с. Подлесный |
| 471 | 17-256 ОП МР 471 | дорога по с.Подлесный | от д.№2 до д.№10 с.Подлесный | 0,340 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,340 |  |  |
| с. Радованье |
| 472 | 17-256 ОП МР 472 | дорога по с.Радованье №1 | от д.№4 до д.№31 с.Радованье | 0,500 | V |  |
| 473 | 17-256 ОП МР 473 | дорога по с.Радованье №2 | от д.№7 до д.№28 с.Радованье | 0,450 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,950 |  |  |
| с. Сима |
| 474 | 17-256 ОП МР 474 | ул.Богомолова №1 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№41 по ул.Богомолова с.Сима | 0,550 | V |  |
| 475 | 17-256 ОП МР 475 | ул.Богомолова №2 | от а/д ул.Богомолова №1 до д.№34 по ул.Богомолова с.Сима | 0,470 | V |  |
| 476 | 17-256 ОП МР 476 | ул.Богомолова №3 | от д.№34 до д.№21 по ул.Богомолова с.Сима | 0,280 | V |  |
| 477 | 17-256 ОП МР 477 | ул.Богомолова №4 | от д.№21 до д.№50 по ул.Богомолова с.Сима | 0,200 | V |  |
| 478 | 17-256 ОП МР 478 | ул.Богомолова №5 | от д.№11 до д.№46 по ул.Богомолова с.Сима | 0,490 | V |  |
| 479 | 17-256 ОП МР 479 | ул.Богомолова №6 | от д.№18 до д.№38 по ул.Богомолова с.Сима | 0,200 | V |  |
| 480 | 17-256 ОП МР 480 | ул.Богомолова №7 | от д.№4 до д.№9 по ул.Богомолова с.Сима | 0,390 | V |  |
| 481 | 17-256 ОП МР 481 | ул.Богомолова №8 | от а/д ул.Богомолова №4 до д.№33 по ул.Богомолова с.Сима | 0,300 | V |  |
| 482 | 17-256 ОП МР 482 | ул.Богомолова №9 | от д.№42 до д.№49 по ул.Богомолова с.Сима | 0,200 | V |  |
| 483 | 17-256 ОП МР 483 | ул.Богомолова №10 | от д.№41 до д.№44 по ул.Богомолова с.Сима | 0,120 | V |  |
| 484 | 17-256 ОП МР 484 | ул.Молодежная | от д.№13 по ул.Багратиона до д.№25 по ул.Молодежная с.Сима | 0,500 | V |  |
| 485 | 17-256 ОП МР 485 | проезд ул.Молодежная-ул.Комсомольская | от д.№25 по ул.Молодежная до д.№2 по ул.Комсомольская с.Сима | 0,400 | V |  |
| 486 | 17-256 ОП МР 486 | ул.Гражданская | от д.№2 до д.№18 по ул.Гражданская с.Сима | 0,360 | V |  |
| 487 | 17-256 ОП МР 487 | ул.Комсомольская | от д.№1 до д.№23 по ул.Комсомольская с.Сима | 0,620 | V |  |
| 488 | 17-256 ОП МР 488 | ул.1-ая Рабочая | от д.№75 по ул.Багратиона до д.№40 по ул.1-ая Рабочая с.Сима | 1,000 | V |  |
| 489 | 17-256 ОП МР 489 | ул.2-ая Рабочая | от д.№9А до д.№15А, до д.№28 по ул.2-ая Рабочая с.Сима | 0,740 | V |  |
| 490 | 17-256 ОП МР 490 | проезд ул.2-ая Рабочая-ул.Багратиона | от д.№131 по ул.Багратиона до д.№28 по ул.2-ая Рабочая с.Сима | 0,470 | V |  |
| 491 | 17-256 ОП МР 491 | ул.Первомайская №1 | от д.№65 по ул.Багратиона до д.№9А по ул.2-ая Рабочая с.Сима | 0,520 | V |  |
| 492 | 17-256 ОП МР 492 | ул.Первомайская №2 | от д.№7 до д.№12 по ул.Первомайская с.Сима | 0,140 | V |  |
| 493 | 17-256 ОП МР 493 | пер.Цветочный | от д.№51А по ул.Багратиона до д.№8 по пер.Цветочный, от д.№5 по пер.Цветочный до д.№31 по ул.Багратиона с.Сима | 0,600 | V |  |
| 494 | 17-256 ОП МР 494 | ул.Луговая | от д.№36 по ул.Багратиона до д.№1 по ул.Луговая с.Сима | 0,340 | V |  |
| 495 | 17-256 ОП МР 495 | ул.Советская №1 | от д.№56 до кладбища по ул. Советская с.Сима | 1,170 | V |  |
| 496 | 17-256 ОП МР 496 | ул.Советская №2 | от д.№8 по ул.Советская до д.№51 по ул.Садовая с.Сима | 0,540 | V |  |
| 497 | 17-256 ОП МР 497 | ул.Советская №3 | от д.№3 по ул.Советская до очистных сооружений с.Сима | 0,470 | V |  |
| 498 | 17-256 ОП МР 498 | проезд ул.Советская-ул.Садовая | от д.№28 по ул.Советская до д.№27 по ул.Садовая с.Сима | 0,200 | V |  |
| 499 | 17-256 ОП МР 499 | ул.1-ая Набережная | от д.№1 по пл.Торговая до кладбища по ул.Советская с.Сима | 0,910 | V |  |
| 500 | 17-256 ОП МР 500 | ул.2-ая Набережная | от д.№2 по ул.1-ая Набережная до д.№5 по ул.Советская, от д.№14 по ул.2-ая Набережная до д.№33 по ул.Советская с.Сима | 0,810 | V |  |
| 501 | 17-256 ОП МР 501 | пл.Торговая №1 | от д.№11 по пл.Торговая до пешеходного моста через реку Симка с примыкающей Торговой площадью (S=1920 кв.м) с.Сима | 0,700 | V |  |
| 502 | 17-256 ОП МР 502 | пл.Торговая №2 | от д.№45 по ул.Советская до д.№17 по пл.Торговая с.Сима | 0,200 | V |  |
| 503 | 17-256 ОП МР 503 | ул.Садовая №1 | от д.№1 до д.№55 по ул.Садовая с.Сима | 0,900 | V |  |
| 504 | 17-256 ОП МР 504 | ул.Садовая №2 | от д.№39 до д.№56 по ул.Садовая с.Сима | 0,110 | V |  |
| 505 | 17-256 ОП МР 505 | ул.Садовая №3 | от д.№25 по ул.Садовая до д.№10 по ул.Владимирская с.Сима | 0,610 | V |  |
| 506 | 17-256 ОП МР 506 | ул.Строительная | от д.№107 по ул.Советская до д.№1 и д.№13 по ул.Строительная, до кладбища по ул.Советская, до а/д Сима - Коленово - Лучки с.Сима | 1,800 | V |  |
| 507 | 17-256 ОП МР 507 | дорога по с.Сима | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до животноводческих ферм с.Сима | 1,450 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 18,760 |  |  |
| с. Спасское |
| 508 | 17-256 ОП МР 508 | ул.Центральная №1 | от д.№42А до кладбища по ул.Центральная с.Спасское | 0,250 | V |  |
| 509 | 17-256 ОП МР 509 | ул.Центральная №2 | от д.№42А до д.№102 по ул.Центральная с.Спасское | 0,800 | V |  |
| 510 | 17-256 ОП МР 510 | ул.Центральная №3 | от д.№31 до д.№107 по ул.Центральная с.Спасское | 1,100 | V |  |
| 511 | 17-256 ОП МР 511 | ул.Цветочная | от а/д Марково - Матвейщево - Спасское до д.№11 по ул.Цветочная с.Спасское | 0,840 | V |  |
| 512 | 17-256 ОП МР 512 | ул.Новая | от д.№1 по ул.Цветочная до д.№8 по ул.Новая с.Спасское | 0,800 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 3,790 |  |  |
| с. Старниково |
| 513 | 17-256 ОП МР 513 | дорога по с.Старниково №1 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№44 с.Старниково | 1,050 | V |  |
| 514 | 17-256 ОП МР 514 | дорога по с.Старниково №2 | от д.№3 до д.№18 с.Старниково | 0,300 | V |  |
| 515 | 17-256 ОП МР 515 | дорога по с.Старниково №3 | от д.№22 до д.№39 с.Старниково | 0,360 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,710 |  |  |
| д. Теслово |
| 516 | 17-256 ОП МР 516 | дорога по с.Теслово | от а/д «Сима - Коленово - Лучки» -Теслово до д.№1, до д.№39 с.Теслово | 0,870 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,870 |  |  |
| с. Фёдоровское |
| 517 | 17-256 ОП МР 517 | дорога по с.Федоровское №1 | от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№57 с.Федоровское | 0,940 | V |  |
| 518 | 17-256 ОП МР 518 | дорога по с.Федоровское №2 | от д.№49 до д.№97 с.Федоровское | 0,620 | V |  |
| 519 | 17-256 ОП МР 519 | дорога по с.Федоровское №3 | от д.№32 до д.№64 с.Федоровское | 0,550 | V |  |
| 520 | 17-256 ОП МР 520 | дорога по с.Федоровское №4 | от д.№38 до д.№94 с.Федоровское | 0,410 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 2,520 |  |  |
| с. Чернокулово |
| 521 | 17-256 ОП МР 521 | дорога по с.Чернокулово | от а/д Нестерово - Чернокулово до д.№1, до д.№41 с.Чернокулово | 0,900 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,900 |  |  |
| д. Шегодская |
| 522 | 17-256 ОП МР 522 | дорога по д.Шегодская №1 | от а/д Вёска - Шегодская до а/д Сима - Шегодское - Шегодская д.Шегодская | 0,360 | V |  |
| 523 | 17-256 ОП МР 523 | дорога по д.Шегодская №2 | от д.№2 до д.№60 д.Шегодская | 0,700 | V |  |
| 524 | 17-256 ОП МР 524 | дорога по д.Шегодская №3 | от д.№27 до д.№45 д.Шегодская | 0,300 | V |  |
| 525 | 17-256 ОП МР 525 | дорога по д.Шегодская №4 | от а/д дорога по д.Шегодская №1 до д.№24 д.Шегодская | 0,410 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 1,770 |  |  |
| с. Шегодское |
| 526 | 17-256 ОП МР 526 | дорога по с.Шегодское | от а/д Сима - Шегодское - Шегодская до д.№16 с.Шегодское | 0,590 | V |  |
| Итого по населённому пункту | 0,590 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Симское | 127,565 |  |  |

Протяженность дорог общего пользование регионального и (или) межмуниципального значения области составляет 61,596 км.

Перечень и характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Юрьев – Польского района, утверждены постановлением Губернатора Владимирской обл. от 04.04.2012 N 315 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области".

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Юрьев – Польского района.

Таблица 2.5.1.

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 36,361 | 36,080 | 35,567 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 9350 | 9650 | 9950 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 257 | 267 | 280 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Данные по пассажиропотоку приведены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

| № | Маршрут | Пассажиропоток (тыс. чел) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| 1 | Юрьев – Польский – Лучки (через с. Сима) | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| 2 | Юрьев – Польский – Спасское – Каменка – Добрынское – Нестерово | 4,9 | 4,9 | 5,5 |

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года  на территории Юрьев – Польского района зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, это на 3 больше, чем за 2015 год (36 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью,  необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка дорожной ситуации

Таблица 2.9.1.

| № п/п | Параметры | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 36 | 36 | 39 |
| 2. | Количество зарегистрированных легковых транспортных средств | 9350 | 9650 | 9950 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Симского сельского поселения Юрьев – Польского района

Таблица 2.11.1.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 189,161 | 0 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 127,565 | 0 |
| -общего пользования областного значения | км | 61,596 | 0 |
| -общего пользования федерального значения | км | 0 | 0 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Симского сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов муниципального образования Симское Юрьев – Польского района от 06.07.2011 № 18;

7. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Симское, утвержденные  решением Совета народных депутатов муниципального образования Симское от 18.06.2014 № 21.

8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Юрьев – Польский район от 28.08.2013 № 45 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район».

Согласно федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения переданы в ведение муниципальных районов. В связи с этим финансовое обеспечение расходов на реализацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Юрьев – Польский район организованным перевозчикам осуществляется возмещение убытков, полученных в результате осуществления транспортной работы на маршрутах, перевозка пассажиров на которых нерентабельна.

В 2016 году указанная субсидия организованным перевозчикам не предоставлялась ввиду отсутствия убыточности перевозок на муниципальных маршрутах, проходящих по территории муниципального образования Симское

На 2016 год размер дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район составил 18761,2 тыс. рублей, из которых 5761 тыс. рублей – средства субсидии областного дорожного фонда 13000 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда. В том числе на осуществление мероприятий по ремонту дорог муниципального образования Симское в 2016 году пришлось 5609,46055 тыс. руб.

В 2016 году за счёт средств муниципального дорожного фонда  (с учётом запланированных субсидий из областного дорожного фонда) выполнялись следующие работы:

- ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских населённых пунктов района (с учётом областной субсидии – 5761,0 тыс. рублей) на сумму 16244,1 тыс. рублей;

- зимнее содержание дорог общего пользования местного значения – 2200,7 тыс. рублей;

- разработка ПСД – 316,4 тыс. рублей.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого уменьшения численности населения, обусловленная превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, а также переездом  молодых семей в такие города как Владимир и Москва в поисках комфортных социальных условий для проживания и трудоустройства.

Динамика изменения численности населения

Таблица 3.1.1.

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения, чел. | 36 361 | 36 080 | 35 567 |
| Коэффициент роста (снижения) |  | 0,99 | 0,99 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | 5645 | 5667 | 5672 |
| Население в трудоспособном возрасте | 21035 | 20546 | 19927 |
| Население старше трудоспособного возраста | 9681 | 9867 | 9968 |
| Дети от 0-6 вкл. | 2618 | 2634 | 2583 |
| Дети от 0-13 вкл. | 4989 | 4991 | 5029 |
| Дети от 0-17 вкл. | 6335 | 6333 | 6351 |
| Число родившихся, чел | 369 | 373 | 329 |
| Число умерших, чел. всего | 589 | 616 | 575 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -220 | -243 | -246 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически изменяются не значительно.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный.  Транспортная связь с районным, областным центрами и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих сельскохозяйственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Юрьев – Польского района

Таблица 3.5.1.

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 35,567 | 34,894 | 34,441 | 33,993 | 33,551 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 9950 | 10050 | 10150 | 10250 | 10350 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 280 | 288 | 295 | 302 | 308 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В связи с передачей в компетенцию муниципального образования Юрьев – Польский район полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в границах сельских населённых пунктов финансовое обеспечение расходов на указанные цели осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Юрьев – Польский район.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети района, в том числе и сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Юрьев – Польского района на 2017 – 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Срок исполнения, год | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный дорожный фонд |  |
| 1 | I.Ремонт и содержание сети автомобильных дорог | 366,5 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО | 13396,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 130396,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 13396,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 130396,0 | МКУ Юрьев – Польского района «УКС», подрядные организации |
| 2 | II.Проектирование и реконструкция автомобильных дорог местного значения |  | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО | 900,0 - - - - - - - - - 900,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 900,0 - - - - - - - - - 900,0 | МКУ Юрьев – Польского района «УКС», подрядные организации |
| 3 | Ш. Софинансирование на финансовое обеспечение дорожной деятельности |  | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО | 600,0 - - - - - - - - - 600,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 600,0 - - - - - - - - - 600,0 | МКУ Юрьев – Польского района «УКС», подрядные организации |
|  |  |  | ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | 131896,0 14896,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 131896,0 14896,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 |  |

6. Предложения по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.